## Slide 1: AI 기반 포장 예측 기술 플랫폼 개발
PoC 성과보고 | 2026. 10 | 차완기
Notes: 표지. 보고 일자와 소속은 확정 후 수정.

## Slide 2: DOE 입력 작성 시간 93% 저감, 설계탐색 기술 확보
93%
DOE 해석 입력 작성 시간 저감
케이스당 210분(수작업) → 15분(자동)
동일 시간 기준 14배 많은 형상 검토 가능
1
확보 기술
형상 DOE 자동 생성부터 AI 예측·최적화까지 설계탐색 전 단계를 웹 플랫폼으로 연결
2
적용 사례
TV 포장 쿠션 낙하 충격 성능 검증에 전 과정 적용
3
향후 계획
사내 드라이브·HPC 연동 완료 후 VD 메카그룹 해석 업무로 확산
Notes: 요약 1장. 93% 저감 수치와 확보 기술, 적용 사례, 향후 계획.

## Slide 3: 기존 단일 FEM 검증 방식의 3가지 한계
설계안 1개를 FEM으로 해석해 불량 여부를 판정하는 방식
1
탐색 불가
해석 1건당 설계안 1개만 검증 가능
더 나은 형상 탐색 시 해석 반복 필요
2
입력 작성 부담
형상 변경 시마다 해석 입력 수작업 작성
케이스당 약 210분 소요
3
결과 분산
해석 결과가 개인 작업 폴더에 분산
재활용 및 AI 학습 데이터 활용 곤란
목표: 자동화와 AI 예측으로 세 한계를 해소, 설계 초기 단계에서 다수 형상을 신속 비교하는 체계 구축
Notes: 추진 배경. 과제 기간은 확인 필요.

## Slide 4: 케이스당 210분 → 15분, 동일 시간 14배 형상 검토
93%
DOE 입력 작성 시간 저감
14배
동일 시간 내 준비 가능한 형상 수
162.5시간
DOE 50건 기준 절감 (175h → 12.5h)
기존: 설계안 1개를 FEM 1회로 검증
설계안 1개
형상 고정
해석 입력 작성
수작업 210분/건
FEM 해석
1회
불량 판정
1개 설계만 검증
개선: N개 형상을 자동 생성·학습해 최적 형상 탐색
설계 변수 범위
지정
N개 형상 DOE
자동 15분/건
해석·수집
HPC 일괄 실행
AI 학습
예측 모델
예측·최적화
최적 형상 도출
Notes: 50건은 환산 예시. 실제 적용 케이스 수로 대체. 1일 8시간 기준.

## Slide 5: 설계탐색 전 단계를 하나의 웹 플랫폼으로 연결
기술 | 내용 | 수준 | 재사용 범위
형상 DOE 해석 입력 자동 생성 | 설계 변수 범위 지정 시 N개 형상과 해석 입력 일괄 생성 | 검증 완료 | 형상 변수가 있는 충격·낙하 해석 전반
해석 실행·결과 수집 | 생성된 입력을 HPC에 제출, 결과 자동 회수 | 연동 검증 중 | 사내 HPC 사용 해석 업무
학습 데이터 큐레이션 | 해석 결과를 학습용 데이터셋으로 정리 | 구현 완료 | AI 예측 적용 해석 업무
AI 학습 | 큐레이션 데이터로 예측 모델 학습 (HPC 수행) | 수동 운영 | 동일
AI 예측·최적화 | 신규 형상 응답(contour, 곡선) 즉시 예측, 최적 형상 탐색 | 구현 완료 | 동일
해석 결과 자산화·보고 자동화 | 결과 통합 조회, Final 표준 저장, 보고서 자동 생성, SPDM 연계 (별첨) | 운영 중 | 전 해석 업무
수준: 검증 완료(실업무 적용 확인) · 구현 완료(기능 동작 확인) · 연동 검증 중(사내 시스템 연결 시험 중) · 수동 운영(자동화 전) · 운영 중
Notes: 확보 기술 6종과 수준. 그림 3-1 PhysicsAI 메인 화면은 필요 시 별도 장 추가.

## Slide 6: TV 포장 쿠션 낙하에 전 과정 적용
1
설계 변수 정의
쿠션 형상 변수·범위 지정
2
DOE 생성
N개 형상 해석 입력 자동 생성
3
해석·수집
낙하 해석 수행, 결과 수집
4
학습
해석 결과 기반 예측 모델
5
예측·최적화
충격 응답 예측, 최적 형상 탐색
[그림 4-1] DOE 형상 샘플
자동 생성된 쿠션 형상 N개를 격자로 배열
예측 성능
FEM 대비 오차: [확인 필요]
예측 1회: [확인 필요]초
FEM 해석 1회: [확인 필요]시간
DOE 케이스 수 N: [확인 필요]
Notes: 적용 사례. 수치는 확인 후 기재.

## Slide 7: 예측·최적화 결과 시연
[그림 4-2] 예측 contour vs FEM contour
동일 형상의 AI 예측과 FEM 결과를 좌우 배치
[그림 4-3] 충격 응답 곡선 비교
예측 곡선과 FEM 곡선 중첩
[그림 4-4] 최적화 결과 화면
최적 형상과 기존 형상의 성능 비교
[시연 영상] 삽입 위치
변수 입력 → 실행 → 예측 결과, 약 1~2분 (삽입 > 비디오)
Notes: 시연 영상은 PowerPoint에서 삽입 > 비디오 > 이 디바이스로 넣고 자동 재생 설정.

## Slide 8: 실업무 정착을 위한 과제와 확산 계획
현재 한계
향후 계획
해석 실행 연동
사내 드라이브·HPC 연동 시험 중
연동 검증 후 DOE부터 결과 회수까지 자동화
AI 학습
해석 SDK 미지원으로 HPC에서 수동 수행
학습 절차 표준화와 자동화 검토
데이터 축적
학습 데이터가 과제 범위 안에서만 생성
대시보드 축적 대표 결과를 학습 데이터로 연계
적용 범위
TV 포장 쿠션 1건 적용
VD 메카그룹 해석 업무로 확산
Notes: 한계와 향후 계획.

## Slide 9: [별첨] 해석 결과 대시보드: 후처리·DB 축적·SPDM 연계
SPDM · 사내 드라이브
의뢰 폴더 생성, 해석 입력·결과 원본 보관
해석 결과 대시보드
후처리 + 해석 DB 축적
PhysicsAI 플랫폼
DOE 생성, 학습, 예측·최적화
폴더 자동 동기화
Final 자동 수집
학습 데이터 연계 (향후)
후처리
운영 중
Case 전체 결과를 한 화면에서 조회(contour·영상·차트), PPTX/HTML 보고서 자동 생성
해석 DB 축적
운영 중
Final 지정 시 입력·결과는 Final/CAE, 보고서는 Final/Report에 표준 저장, 이력 누적
SPDM 연계
연동 검증 중
SPDM 의뢰 폴더 기준 자동 등록, 주기 동기화·알림, Final 폴더 SPDM 자동 수집
Notes: 대시보드는 본 과제 AI 학습 데이터의 지속 공급 기반.

## Slide 10: [별첨] 대시보드 화면
[그림 1] 결과 조회 화면
경로바와 결과 뷰
[그림 2] Final 지정 화면
대표 Case 지정과 표준 저장
[그림 3] 보고서 생성 화면
PPTX/HTML 자동 생성